## Slide 1
MÉTHODOLOGIE DE MODÉLISATION - PHYSIQUE & ÉQUATIONS
Approche de simulation
• Simulation diphasique (encre Ag/AgCl + air) en domaine microfluidique
• Méthode Phase-Field pour le suivi d'interface
• Régime laminaire incompressible
Équations gouvernantes
1. Navier-Stokes (conservation de la masse et quantité de mouvement)
∇·v = 0
ρ(∂v/∂t + v·∇v) = -∇p + ∇·τ + ρg + F_σ
2. Rhéologie : Modèle de Carreau (fluide rhéofluidifiant)
η(γ̇) = η_∞ + (η₀ - η_∞)[1 + (λγ̇)²]^((n-1)/2)
3. Transport d'interface (Phase-Field)
∂φ/∂t + v·∇φ = γ∇·[ε∇φ - φ(1-φ²)n]
4. Tension de surface
F_σ = σκδ(φ)n
Conditions aux limites clés
• Parois : Non-glissement (v = 0)
• Angle de contact : n_w·∇φ = -(1/ε)cos(θ)
• Entrée : v = v₀ (0.1 m/s), φ = 1 (encre)
• Sortie : p = p_atm
Données d'entrée
• Géométrie
- Diamètre puit (D_w): 800 - 1500 μm
- Diamètre seringue (D_s): 200 - 350 μm
- Décalage horizontal (Δx): 0, -75, -150 μm
- Hauteur puit (h_w): 128 μm (fixe)
• Rhéologie
- Viscosité au repos (η₀): 0.5 - 5 Pa·s
- Viscosité cisaillement infini (η_∞): 0.05 Pa·s
- Temps relaxation (λ): 0.15 s
- Indice pseudoplasticité (n): 0.7
• Mouillage
- Angle contact électrode or (θ_or): 35 - 70°
- Angle contact paroi (θ_wall): 35 - 90°
• Interface
- Tension de surface (σ): 40 mN/m
• Process
- Temps dispense: 40 ms
- Remplissage du well: 80% (surface buse / surface well = 0,8)
Données de sortie
• Champs spatiaux-temporels: Vitesse (u, v), Pression (p), Fraction volumique (φ)
• Dynamique interface: Position interface, Courbure (κ)
• Visualisation goutte encre dispensée: Interface, Géométrie, Mouillage parois
• Visualisation: Animation GIF 2D de l'écoulement